## Slide 1
场景与问题
从分割掩膜到区域制图
29
基础
领域适配
自动提示
无提示
语义变化
智能体
影像
掩膜
拼接
矢量化
复核
补齐制图工具链
Notes: 【场景与问题】
主线：通用视觉大模型从基础概念，经领域适配、自动提示、无外部提示推理和语义与变化协同，最终封装成制图智能体。本页承接第28页，说明封装的必要性，而非新增一种分割模型。
已有模型可以从灾后影像得到概率图和掩膜，但区域滑坡制图还需影像检查、切片拼接、空间矢量化、质量复核和成果生成。智能体的研究问题是如何把这些能力组织成可检查的任务流程。
真实影像与预测掩膜直接取自原报告第27页北京事件实验，仅展示单个样本，不代表区域制图已完成。
版式说明：尚未获得杭州交流PPT；当前采用与原报告协调的黑、红、蓝学术汇报版式。

## Slide 2
改进的方法
智能体编排，专业工具计算
30
区域＋事件＋成果
任务编排
遥感预处理
滑坡分割
GIS制图
质量复核
保留日志，支持续跑
Notes: 【改进的方法：智能体封装方案，非已完成系统】
1. 用户提供研究区域、事件时间、输入数据及成果要求。智能体生成结构化任务计划，检查输入条件并路由到适合的滑坡模型。
2. 遥感预处理工具检查覆盖范围、坐标系、波段和分辨率，按需配准、归一化与切片。
3. 分割工具加载登记的模型权重、输入规范与已有验证条件，输出概率图和掩膜。数值计算与空间计算由专业工具执行。
4. GIS工具拼接、矢量化并计算面积；质检步骤检查异常斑块、漏检、误检和边界，必要时人工复核。
5. 各步骤记录输入、参数、模型版本、输出和状态；失败后从成功检查点续跑，保留人工修订记录。
开发与验证目标是任务可追溯、接口匹配、异常可恢复。原报告没有给出已部署智能体或端到端任务验证结果，因此本页按拟议架构呈现，不宣称这些功能已实现。

## Slide 3
实验结果
分割已有证据，制图仍待实测
31
北京暴雨
影像
真值
预测
SCF-SAM
mIoU
74.8%
模型精度 ≠ 系统可靠性
Notes: 【实验结果展示：已有模型证据】
数据来源：用户提供的China Rock报告第27页；北京“23·7”暴雨场景，SCF-SAM采用配准双时相输入。展示的灾后影像、真实标签和模型预测均复用原报告中的同一样本。
原报告给出的SCF-SAM指标为F1 71.5%、滑坡IoU 55.7%、mIoU 74.8%；mIoU不能改称滑坡IoU，也不等价于区域制图任务成功率。图中仅突出mIoU，其余指标留作讲解。
本页支撑的是可封装模型的分割能力，不是智能体端到端效果。原报告没有智能体任务完成率、耗时、人工修改量或恢复成功率，不能虚构这些结果。
后续系统实验建议：固定代表性任务与输入，分别记录制图成功率、端到端耗时、复核修改量、异常恢复和成果一致性，并保留日志。

## Slide 4
使用条件与局限
输入匹配，复核交付
32
单时相
灾后影像
频率／边界适配
双时相
配准影像
候选提示／语义变化
新增需双时相
新区域先验证
Notes: 【使用条件与局限性讨论】
单时相输入：LS-FPSAM利用频率残差提示；AB-SAM在训练阶段使用辅助框与非对称监督，推理阶段只保留灾后影像的无外部提示主分支。AB-SAM的无提示推理不意味着训练时也不需要双时相信息或真实标签。
双时相输入：LF-SAM由变化信息自动生成候选区域；SCF-SAM将语义与变化特征门控融合。要求配准、网格一致、覆盖完整及波段与分辨率匹配。LF-SAM关闭MC-ROI的单时相路径原报告亦有提及，但本页突出四项研究的主要适用路径。
只有灾后影像可估计可见滑坡范围；认定本次事件“新增”滑坡需要灾前灾后证据，不能将现状分割直接等同于事件新增变化。
新区域或新事件：先在小范围独立验证对象检出、边界及背景误检，再决定模型和阈值。地表域偏移、小目标、破碎边界、云影、配准误差和非滑坡变化仍限制可靠性。
交付前保留人工质量复核；智能体负责编排与留痕，不承担无证据的自动结论。